## Slide 1: Criando clones de Arduino
Felipe Kühne
fkuhne@pucrs.br
Maio/2018

## Slide 2
github.com/fkuhne/aday18

## Slide 3: Agenda
Investimento
Open Hardware e Open Software
Circuito Completo X Mínimo
Bootloader
Montagem do circuito
  Em protoboard
  Em PCI

## Slide 4: Investimento

## Slide 5: Investimento
Preço de um clone UNO em POA: R$48
eBay: R$13

## Slide 6: Investimento
Kit standalone: R$22
eBay: Atmega328P: R$ 6

## Slide 7: Arduino: Open SW E HW

## Slide 8: Arduino: Open SW E HW
https://github.com/arduino

## Slide 9: Arduino: Open SW E HW
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno

## Slide 10: Circuito Completo

## Slide 11: Circuito Mínimo (sem FTDI)

## Slide 12: Circuito Mínimo (sem FTDI)
FTDI: conversor serial/USB
Necessário quando vamos comunicar com o PC e gravar sketches
Pode ser compartilhado com várias placas!
Em POA: R$34
E-bay: R$6
Cabo!! (mini USB B)

## Slide 13: Bootloader
Programa que gerencia o carregamento de sketches via conexão com o Arduino IDE
Ocupa 512 bytes na memória flash
http://www.arduino.cc/en/Hacking/Bootloader

## Slide 14: Bootloader
Como gravar o bootloader em um chip novo?
É necessário um hardware externo: In System Programmer (ISP)
Método usado aqui: Arduino ISP:http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP

## Slide 15: Arduino ISP:
Criando um Arduino ISP:
  1º) Conectar um (outro) Arduino no PC
  2º) Gravar o sketch ArduinoISP
  3º) Adicionar um capacitor de 10uF entre o RST e o GND
  Pronto! Temos um gravador de AVRs! :)

## Slide 16: Bootloader
  4º) Conectar o Arduino ISP ao Atmega (conexão SPI):

## Slide 17: Gravando o bootloader
  5º) Selecionar placa (Uno) e porta serial
  6º) Selecionar programador “Arduino as ISP”
  7º) Selecionar “Gravar Bootloader”:

## Slide 18: Montagem em Protoboard
5V
GND
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D13
D12
D11
D10
D9
AI5
AI4
AI3
AI2
AI1
AI0
RX
TX
RESET
SCL
SDA
SCK
MOSI
MISO
SS
PWM
PWM
PWM
PWM
PWM
PWM

## Slide 19: Montagem em Protoboard
Conexão com a placa FTDI:

## Slide 20: Montagem em PCI

## Slide 21: Montagem em PCI
Dimensões de um Arduino Uno (em polegadas):

## Slide 22: Montagem em PCI

## Slide 23: Montagem em PCI

## Slide 24: Recursos utilizados neste projeto
Kit standalone Webtrônico:
  www.webtronico.com/arduinos/placas-arduino/kit-arduino-standalone.html
Arduino Pinouts:
  pighixxx.com/atmega328v3_0.pdf
  pighixxx.com/unov3pdf.pdf
  pighixxx.com/nanopdf.pdf
Fritzing:
  fritzing.org
  EAGLE:
  www.cadsoftusa.com/download-eagle
Lib componentes Sparkfun:
  github.com/sparkfun/SparkFun-Eagle-Libraries

## Slide 25: Recursos utilizados neste projeto
Fabricação da PCB no LEE (LPKF)
Gravação do bootloader: Arduino Nano
FTDI
Componentes diversos (resistores, capacitores, LEDs, protoboards) roubados do LEE ou comprados no eBay

## Slide 26
github.com/fkuhne/aday18